# MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE RECALÇAMENTO

OBRA: RECALÇAMENTO COM PEDRA DE IRREGULAR

RUA OTÁVIO SILVEIRA

MUNICÍPIO: MAÇAMBARÁ-RS

JUSTIFICATIVA: O presente memorial visa descrever os serviços referentes ao recalçamento de 3 quadras da rua acima mencionada nos seguintes trechos, no sentido sul-norte: Entre a ERS_529 e Rua Otacílio Medeiros de Almeida (2 quadras) e Entre a Rua Wilson Pires Gavião e Rua Norberto Acosta (1 quadra), em Maçambará-RS, com a finalidade de recuperar e consertar o calçamento existente, proporcionando melhores condições para o futuro asfaltamento.

Regime de Execução

Empreitada de mão-de-obra.

Prazo Máximo de Execução

45 dias corridos.

Materiais

Todos os materiais necessários serão fornecidos pela CONTRATADA. Deverão ser de primeira qualidade e obedecer às normas técnicas específicas.

Mão-de-Obra

A CONTRATADA deverá empregar somente mão-de-obra qualificada na execução dos diversos serviços. O mestre-de-obras encarregado da execução das obras deverá permanecer no canteiro em tempo integral. A empresa deverá fornecer todos os EPI (equipamentos de proteção individual), equipamentos em geral, ferramentas, mão-de-obra, etc...

Observações

- As leis sociais são de inteira responsabilidade da empresa contratada.

- A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente as normas da ABNT em vigor.

Compete exclusivamente a contratada a confrontação, exame e adequação dos dados e custos constantes e não constantes na planilha de quantitativos, desenhos expressos nas plantas e estas especificações

# Responsabilidade Técnica

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos trabalhos, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) a execução da obra.

PRELIMINARES: Em primeiro lugar, será executada a correta retirada das pedras irregulares e também dos meios-fios existentes, onde todo o material removido será reaproveitado na execução dos serviços.

MICRODRENAGEM: Será executada uma travessa de tubo de concreto pré-moldado DN 300 mm, no entroncamento da ERS-529, para a drenagem das águas pluviais que descem pela Rua da Faixa, no sentido leste-oeste.

MATERIAIS:	Serão fornecidos pela Prefeitura Municipal, empregados conforme necessidade na execução do serviço.

CAIXAS COLETORAS: Nas Caixas Coletoras (Boca de Lobo) existentes de 1,60x0,50 m serão diminuídas as suas dimensões para 0,80x0,50 m, para ficarem dos mesmo tamanho que as demais existentes, com o reaproveitamento da grelha e a com a execução de alvenaria de tijolos rebocadas internamente.

RECALÇAMENTO: Consiste na retirada manual/mecânica da pavimentação existente, nos pontos onde existem irregulares (depressões/elevações), sendo que posteriormente, será feita a regularização, compactação e nivelamento do terreno, nas cotas necessárias para a execução do calçamento. Após a retirada de material, onde terreno apresentar pouco suporte, este deverá ser removido até a profundidade compatível e substituído por material de melhores características. Todo o material existente deverá ser reaproveitado.

- Base: Será com material consistente, resistente e drenante, adequadamente compactado. Sobre o leito, será espalhada uma camada solta e uniforme de material, isento de matéria orgânica, numa espessura mínima de 10 cm.

- Rejuntamento: Será executado logo após o assentamento, espalhando-se uma camada de pó de brita sobre o calçamento, forçando-se a penetração nas juntas com equipamento próprio para este fim. Após será executada a compactação mecânica com rolo compactador.

MEIO-FIO (CORDÃO): Serão empregados executado em concreto simples pré-moldado, com largura de 11 cm por 30 cm de altura, assentado sobre leito de material regularizado e rejuntado com argamassa de cimento + areia na proporção de 1:3.

- Em alguns pontos os meios-fios existentes serão retirados e reassentados, em copa superior de aproximadamente 6 cm a mais que a existente, sendo necessário o devido alinhamento, tomando-se como base os alinhamentos existentes.

- Nas entradas de garagens e no entroncamento com ERS-529, deverão ser assentados meios-fios, devido a necessidade da contenção do terreno e do calçamento existente.

LIMPEZA DA OBRA: Após a compactação, serão recolhidos pela PM os materiais excedentes e restos, para possibilitar o tráfego.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A Prefeitura Municipal disponibilizará as máquinas (retroescavadeira, carregadeira e rolo compactador) necessário para a execução dos serviços e compactação e cabe a empresa ter especial cuidado em não causar danos nos passeios públicos, meios-fios e calçamentos existentes, os quais a contratação não contempla.

Maçambará-RS, 21 de novembro de 2016.

| Claudia Viviani Acosta de Lima | Adão Jainir Cadaval Pinheiro |  |
| --- | --- | --- |
| Eng. Civil - CREA 101.478 | Secretário Municipal de Obras, Transportes e |
| Matricula nº 2359 | Serviços Urbanos |  |  |